## Slide 2
Kimyasal Çalışmalarda Statik Elektrik Tehlikeleri ve Önlemler

## Slide 3
Durgun elektrik diye anılan bu olay iletken olmayan iki farklı maddenin sürtünmesi ya da temas durumunda iken ayrılmasından meydana gelir.
Katının – katıya, sıvının – katıya veya iki sıvının birbirine sürtünmesinden statik elektrik oluşabilir.
Statik Elektrik Nedir?

## Slide 4
Statik Elektrik Nedir?
Statik elektrik, boya endüstrisinde büyük tehlike oluşturan bir tutuşturma kaynağıdır.
Belirli bir miktara ulaşan statik elektrik kıvılcımları, ortamdaki yanıcı ve parlayıcı solvent buharlarını tutuşturmaya yetecek güçtedir.

## Slide 5
Kimya Tesisi Yangını
Sebep: Tankerden IBC’ye aktarımı sırasında topraklama yapılmaması.
Yangını büyüten durum: İlk oluşan yangına su ile yanlış istikamette müdahale edilmesi, alevlerin tesis içine doğru taşınmasına sebep olmuştur.
Sonuç: Tüm tesis yanarak kullanılmaz hale gelmiştir.
Statik Elektrik Riski?

## Slide 6
Amaç
Tesiste, makinalarda ve oluşabilecek statik elektrik kaynaklı parlamaların (alevlenmelerin) önüne geçmek
Risk
Yanıcı ve Parlayıcı gazların ve sıvıların bulunduğu tesislerde özellikle
Elleçleme
Depolama
Statik Elektrik Nedir?

## Slide 7
Statik Elektrik Nasıl Meydana Gelir?
İnsanların
Makinaların
Katı Maddelerin
Sıvıların
Gazların
Hareket etmesi ile oluşur.
Oluşum oranı ise;
Sıvının Cinsine
Akış Hızına
Türbülans Miktarına
Yüzey Alanına
Çözeltilere ve katkılara
Nasıl Oluşur?

## Slide 8
Ateş Üçgeni
Oksijen
Ateşleme
Kaynağı
Yanıcı
Madde (gaz)
Yanıcı Gaz
Sıcaklık = Alevlenme Noktası Üstü
Konsantrasyon = içinde LEL + UEL
+
Statik Boşalma
Sonuç
Ateş Üçgeni?

## Slide 9
MİNİMUM TUTUŞMA ENERJİSİ (MIE) ?
Hava yakıt karışımını tutuşturacak, bir enerji kaynağının sahip olması gereken en küçük
değeridir. (Minimum Ignition Energy – MIE) Gaz tipine ve konsantrasyona bağlı olarak MIE
değişir. Elektrik yükünün ayrılması kendi başına potansiyel bir yangın veya patlama tehlikesi
olmayabilir.
Tutuşmaya neden olabilmesi için boşalmada serbest kalan enerjinin, en azından tutuşabilir
karışımın minimum ateşleme (tutuşma) enerjisine (MIE) eşit olması gerekir.

## Slide 10
Kontrol Önlemleri?
Statik yük birikimi üretildiğinden daha fazla dağıtılmalı
Statik yük birikiminin toprağa akması sağlanmalı
Yanıcı ve parlayıcı olan Buhar/Hava ve Toz/Hava karışımlarının LEL değerinin altında tutmak için havalandırılmalı
Tüm tesis ve operasyonlar iyi bir topraklama yapmak üzerine dizayn edilmeli
Nasıl Kontrol Edilir?

## Slide 11
Korunma Metodları;
  Bağlama ve Topraklama (Bounding & Grounding)
  Anti-Statik Katkılar
  Borulama Sistemleri
  Sıvıların Serbest Düşmesi
  Plastik Kablardan Kaçınma
  İnsanlar
Nasıl Kontrol Edilir?

## Slide 12
Bağlama ve Topraklama?
Bağlama ve Topraklama statik yük birikiminin dünyaya gönderilmesini sağlar
Cisimler arasındaki Potansiyel Farkı Eşitlendirmek İçin (Eşpotansiyelleme) İletkenlerin birine bağlanmasıdır.
Bağlama (Bounding)
Topraklama (Grounding)
Gövdedeki veya bağlama noktasınındaki yük birikiminin toprağa akmasını sağlamak için yapılır.
Bağlama ve Topraklama?

## Slide 13
Topraklama (Grounding)
Topraklama?

## Slide 14
Bağlama (Bounding)
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
+ + + + +
+ + +
+ + + +
+ + + +
+ + + + +
- - - - -
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
Bağlama?
-
-
+
+
-
+

## Slide 15
İletkenliğin Arttırılması?
Hidrokarbon solventleri zayıf iletkenlik değerlerinden dolayı statik yük biriktirirler. İletkenliklerinin arttırılması düşünülmelidir.
Anti Statik Katkılarla
Hidrokarbon Solventlerinde Polar Solvent karışımları kullanılabilir. Polar solventler düşük direnç değerlerinden dolayı statik yük birikimini azaltırlar
Antistatik Katkılar?

## Slide 16
Borulama Sistemi?
Boru hatlarında aşağıdaki yöntemlerle statik yük birikimi azaltılabilir;
Akış oranlarını mümkün olduğu kadar düşük tutulmalı, örneğin düşük iletkenliğe sahip solventler için 1 m/sn’den daha az olmalı.
Borulama hatları metalden yapılmalı ve topraklanmalı
Elektriksel sürekliliği kontrol edilmeli
Filtreler, sayaçlar ve diğer engeller statik yüklenmeyi sağlamamalı
Esnek hortumlar ve bağlantılar elektriksel devamlılığı sağlamalı

## Slide 17
Sıvıların Serbest Düşmesi?
Aşağıdaki yöntemlerle statik yük birikme riski azaltılabilir;
Kapalı sistemler kullanın
Dolum hızlarını düşürün
Dolumu tankın veya kabın alt kısmından yapın veya yan kısmından akıtın.
Sıvıların 1 metreden daha yüksek bir noktadan düşmesine izin verilmemelidir.

## Slide 18
Plastik Kaplardan Kaçınma?
Mümkün olduğu kadar antistatik plastik kullanılmalı ve aşağıdakilere dikkat edilmelidir;
Solvent atıkları için plastik torbalar kullanılmamalıdır.
Statik yük birikiminden kaçınmak için tedarikçi tavsiyelerine uyulmalı
Üretim alanına hammaddeleri almadan önce herhangi bir ambalajı var ise çıkarılmalı
Hammaddelerin, torbadan veya varillerden çıkarılmaları yanıcı ve parlayıcı alanın dışında yapılmalı

## Slide 19
İnsan?
Aşırı yük birikimini önlemek için;
%100 sentetik iş elbiselerinden kaçının, en az %60 pamuk içermeli
Yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda iş elbisesi, kazak, vs. kıyafetleri çıkarılmamalı
Statik elektrik boşaltımı iletken ayakkabı kullanılarak minimize edilebilir
Yalıtkan eldiven kullanılmamalı
Bağıl nemi arttırmak statik yük birikimini azaltacaktır, bu oran %60’ın altında olmamalıdır.

## Slide 20
Yüksek basınçlı solvent yıkamalarında;
 | Solvent Püskürtme Sistemi
Tank Hacmi | <5 metreküp
Tank Çapı | <3 metre
Pompa Basıncı | <50 bar
Besleme Debisi | <3,6 metreküp/saat
Çözünmeyen katı madde oranı | <%1
Kontayner Çıkışı | Açık
Topraklama | Olmalı
Solvent iletkenliği | > 50 psm-1
Aşırı yük birikimini önlemek için;

## Slide 21
Kontrol Tedbirleri Örnekler?

## Slide 22
İnert ortam oluşturma (Tank içerisine gaz baskısı yapma).
Kontrol Tedbirleri Örnekler?

## Slide 23
Kontrol Tedbirleri Örnekler?

## Slide 24
Kontrol Tedbirleri Örnekler?

## Slide 25
Vücutta oluşan statik elektrik, iletken zeminlere temas edilerek uzaklaştırılmalıdır.
Statik elektrik maşaları temiz tutulmalıdır.
Her zaman topraklama sistemi kullanılmalıdır.
Kontrol Tedbirleri Örnekler?

## Slide 26
Yanıcı buhar tehlikesi olan tüm alanlarda antistatik özellikte ayakkabı giyilmelidir.
Kontrol Tedbirleri Örnekler?

## Slide 27
Ayakkabıların antistatik olup olmadığı ayakkabı test cihazı ile kontrol edilmelidir.
Kontrol Tedbirleri Örnekler?
Bu tip Cihazlar Patlama riski olan tehlikeli alanlara girmeden önce, antistatik ayakkabılarının standartlara uygun olup olmadığını denetler.
Bu cihaz ana ünite ve tablası olmak üzere iki parçadan oluşur. Tablanın üzerine çıkan kişi ana ünitedeki butona bastığında elektriksel bir devre kurulur. Bunun sonucu çalışan ile ayakkabısı arasındaki direnç ölçülür. Bu değer standartlara göre set edilen değerden farklı ise kırmızı ışık yanar ve sesli ikaz alınır. Uygun değer ölçülürse yeşil ışık yanar. Ayrıca kontak çıkışı alınır.

## Slide 28
olarak işaretlenen alanlara girişte ayakkabı uygun değilse ESD topuk bantı kullanılmalıdır.
Kontrol Tedbirleri Örnekler?

## Slide 29
Topraklama sisteminin çalıştığından emin olmak için süreklilik kontrolü yapılmalıdır.
Kontrol Tedbirleri Örnekler?

## Slide 30
Topraklama maşalarının takılı ve hasarsız/temiz olduğundan emin olunmalıdır.
Kontrol Tedbirleri Örnekler?

## Slide 31
Kontrol Tedbirleri Örnekler?

## Slide 32
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 33
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 34
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 35
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 36
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 37
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 38
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 39
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 40
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 41
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 42
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 43
Boya tabancası ile boyama işlemi yapılırken,
tabanca memesinde basınçlı
hava-boya karışımının sürtünmesi sebebiyle
statik elektrik yükleri oluşur. Bu
yüklerin sürekli boşaltılması gerekir.
Boşaltılmaması durumunda meydana
gelebilecek deşarj kıvılcımı hava-buhar
ortamını tutuşturabilir.
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 44
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 45
Lastik tekerlekli araçlarda seyir halinde iken sürtünme kuvveti nedeniyle
statik elektrik yükü birikir. Bu yük boşaltılmadan araç yanıcı ve parlayıcı
buharların bulunduğu ortama getirilirse oluşabilecek bir ark yangına
sebep olabilir.
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 46
Kontrol Tedbirleri?

## Slide 47
Yüzey iletkenlik ölçer = Ex alanlarda kullanılacak malzemelerin potansiyel yük ve direnç ölçümleri belirli değerlerin altında olmalıdır.
Kontrol Tedbirleri?