## Slide 1
SUNUMUN ADI: Proses Emniyetinde Dijitalizasyonun Getireceği Kolaylıklar
BİLDİRİ SAHİBİ:KORAY SAH
TARİH:17.05.2022

## Slide 2
AJANDA
 | Proses Kontrolü ve Proses Emniyeti
 | Korozyon ve Takibi
 | Yakıt Sızıntıları ve Takibi
 | Buhar Kapanı Arızaları ve Takibi

## Slide 3
PROSES KONTROLÜ & PROSES EMNİYETİ
OUTPUT
Kontrol
Algoritmaları
MES
GERÇEK ZAMANLI VERİ
Başlat
Vana,Pompa
Vs.
Sensörler
TEKRAR
Üretim
Proses
Kontrolü
Genelde Kapalı Döngü
İŞ EMRİ
Uzmanlar
Sınırlı
Analiz
VERİTABANI/KAĞIT
Aksiyon
Çoğunlukla
Manual Veri
TEKRAR
Güvenilirlik
Emniyet
Enerji
Emisyon
Genelde Açık Döngü

## Slide 4
KOROZYON VE EMNİYET RİSKLERİ
4
Proses Emniyet Riskleri
Boru Çatlakları
Ekipman Arızaları
Kaçak Riski
Personel Emniyeti Riskleri
İskele kurulması nedeniyle oluşacak riskler
Yüksek sıcaklık ve toksik gazlara maruz kalma riski
Emerson Confidential
Process safety incident

## Slide 5
SÜREKLİ KOROZYON TAKİP SİSTEMİ
ALICI BAŞINA 200 SENSÖRE KADAR DESTEKLENİR
Etki
Analiz
Bağlantı
Veri
1-4 GÜN İÇİNDE KOLAYLIKLA KURULUMU YAPILIR

## Slide 6
SENSÖR BAĞLANTILARI

## Slide 7
KOROZYON ANALİZ ARAYÜZÜ
Kök Neden Analizi
Kesitirimci Bakım
Bugün
“Bir önceki dönemle bugün arasında korozyonda artış ne kadar? ”
“Hat cidarında kritik inceliğe ne zaman ulaşılacak?”
“Hattın iç yüzeyi zamanla ne kadar değişiyor?”
“Cidar kalınlığı 8 Haziran 2020 ne kadardı?”

## Slide 8
YAKIT SIZINTI TESPİTİ
Sızıntıların çoğunluğu küçük boyutlarda olduğu için uzun zaman fark edilmeyebilir.
Rapor edilen sızıntılarda genelde tesadüf eseri bulunmaktadır.
Eski tanklar ve boru hatlarında sızıntı olma riski daha fazladır.
Vanalardan, borulardan, bağlantı noktalarından, dönen ve sabit ekipmanlardan damlalar halinde sızıntılar olabilir.
Yakındaki elektrik motoru, transformer, enerji hatlarında yanıcı maddelerin birikmesi tehlikeli bir kombinasyona yol açar.
  Manual sızıntı kontrolleri kompleks ve maliyetli olmasının yanısıra operatörleri emniyet risklerine maruz bırakır.
Nokta çözüm ve uzun mesafe olmak üzere iki tip hidrokarbon sensörüde spesifik olarak bu küçük sızıntıları tespit etmek üzere dizayn edilmiştir.
²

## Slide 9
SÜREKLİ YAKIT SIZINTI İZLEME SİSTEMİ
Tank Sahaları
Kablo tipi Sensör:
  Transmiter başına 150 metreye kadar
Noktasal Tip Sensör
  Hızlı Tespit
  Elektronik Sensör
Sensörler, Sistem & Çözüm
The out core reacts in presence of hydrocarbon expanding its volume inside the cable and altering sensors electric resistance (ohms) characteristics
Uygulamalar
Boru Hatları
Flanşlar &
Bağlantı Noktaları
Yağmur Suyu
Drenaj Tavası
500ft per Transmitter

## Slide 10
NOKTASAL TİP SENSÖR
Emniyet Uygulamaları için
  Riskli alanda yakıtın biriktiğini hızlı bir şekilde tespit eder
  Felaketle sonuçlanabilecek kazaları önlemede kullanılır

## Slide 11
TANKLARDA SIZINTI TİPLERİ
1. Taşma
2.Yüzer Tavanda Yangın
3. Sızıntı (Mikser, flanş, vana veya borular)
4. Drenaj Hattı Kaçakları

## Slide 12
KABLO TİPİ SENSÖR
Çevresel Tehlikeler için
  Küçük sızıntılar uzun bir süre fark edilmeyebilir
  Büyük kazalardan ve çevresel tehlikelerden korunmak için
Underground pipeline
Aerial pipeline
Floor standing

## Slide 13
YAKIT SIZINTISI SONUCU KAZALAR

## Slide 14
BUHAR KAPANI KAÇAKLARI
Buhar kapanları manuel olarak yılda bir kez kontrol edilir ve arıza varsa giderilir
Genelde 30% civarı bu denetlemeler yapıldığında servis dışı olduğu için kontrol edilmez
Bu uzun aralıklardan dolayı tesisler buhar kapanlarında oluşabilecek arıza ve kaçaklara karşı savunmasız kalır
Sürekli izlemede bu aralıklardan dolayı oluşabilecek riskler minimuma indirilir ve tesis emniyeti artar
Koç Darbesi

## Slide 15
ARIZALARIN TESİSE MALİYETİ
İstatistiksel olarak bir tesisteki buhar kapanı arıza oranı yıllık %12.5 - %25 arasında değişmektedir
Tesisin toplam enerji kaybının %5-10’u bu arızalı buhar kapanlarından kaynaklanmaktadır
Buhar kapanı vanası kapalı durumda bozulursa koç darbesi, hatlarda çatlaklar ve spek dışı ürün gibi hem emniyet açısından çok riskli hemde milyonlarca dolarlık maliyete yol açabilecek sonuçları olabilir
Açık durumda bozulursada tesise yüz binlerce dolarlık enerji kayıplarına yol açabilir.
“Kazanlardan üretilen buharın %20’si arızalı buhar kapanlarından dolayı kullanılmadan atmosfere verilir”

## Slide 16
SÜREKLİ BUHAR KAPANI TAKİP SİSTEMİ
16
Ultrasonic akustik seviye ve sıcaklık sensörü
Kolay ve hızlı kurulum ve bakım
  Hattı kesmeden direk montaj tipi
  Kalibrasyon gerektirmez
  10+ yıl pil ömrü
Tehlikeli alan koruma sınıfı
WirelessHART iletişim
Buhar kapanı izleme aplikasyonu sayesinde bilgisayar, tablet veya telefondan uzaktan izleyebilme
Emerson’s Non-Intrusive Acoustic Transmitter Makes Pressure Relief Data Acquisition Seamless

## Slide 17
BUHAR KAPANI ÇALIŞMA PRENSİBİ
Buhar Kapanı Normal İşleyişi
Vana açılana kadar kapanda kondens birikir
Kondens dışarı atıldıktan sonra vana kapanır

## Slide 18
Vananın Pozisyonuna Göre Arıza Tipleri
Vana Açık Pozisyon– Kondens bittikten sonra sürekli olarak atmosfere buhar kaçağı olur
Vana Kapalı Pozisyon – kondens dışarı atılamadığı için içeride birikir ve koç darbesine yol açar

## Slide 19
Vananın Pozisyonuna Göre Arıza Tipleri
Vana Açık Pozisyon– Kondens bittikten sonra sürekli olarak atmosfere buhar kaçağı olur
Vana Kapalı Pozisyon– kondens dışarı atılamadığı için içeride birikir ve koç darbesine yol açar

## Slide 20
Buhar Kapanı Aplikasyonu
Kullanıcı Arayüzü
Yazılımdan buhar kapanı aplikasyonu seçilerek kolayca erişim
Hızlı bir şekilde riskli buhar kapanlarının tanımlanması
Buhar kapanı vanasının pozisyonundan enerji ve emisyon kayıplarına kadar birçok veriye ulaşabilme
Geçmiş verilere göre trend takibi

## Slide 21
Teşekkür Ederiz.